## Slide 1
程式設計期末報告
AI 車輛與行人辨識
警示系統 C++ 版
用 C++ 讀取人車位置資料，計算距離、速度、接近方向與危險等級
報告人：洪瑋廷、陳芯妤、鄔婷萱
提前提醒
本次期末重點：C++ 風險判斷流程

## Slide 2
程式設計期末報告
AI 車輛與行人辨識警示系統 C++ 版
02
真正要解決的是：車靠近人時，能不能更早提醒
我們把道路畫面中的人車位置轉成程式可計算的資料，再讓 C++ 判斷風險。
01
路口與斑馬線
行人和車輛在短時間內互相接近，反應時間很短。
02
校園道路
車速不一定很快，但行人多、視線容易被遮住。
03
停車場入口
車輛移動方向變化多，行人常常從旁邊出現。
我們的程式不是要做完整自駕，而是先完成「人車接近風險判斷」這個核心。
→
→

## Slide 3
程式設計期末報告
AI 車輛與行人辨識警示系統 C++ 版
03
本次期末完成的是 C++ 風險判斷，不只是辨識概念
相較於前一次進度，這次重點放在程式能不能真的讀資料、計算、判斷並輸出等級。
01
輸入資料
CSV 或 demo 提供行人與車輛的框：x、y、w、h。
02
C++ 計算
計算中心點、距離、速度、接近方向與危險區域。
03
警示輸出
把分數轉成 SAFE、WATCH、DANGER、CRITICAL。
→
→
報告時一句話：我們用 C++ 把「看到的位置」轉成「危險程度」。

## Slide 4
程式設計期末報告
AI 車輛與行人辨識警示系統 C++ 版
04
整體流程：CSV 資料進來，C++ 一步一步算出警示等級
這頁是整個作品的主流程，後面幾頁會拆解每一步怎麼算。
CSV 範例資料
frame、type、id、x、y、w、h、confidence
→
Detection
把每一列資料變成一筆偵測結果
→
核心計算
中心點、距離、速度、方向、危險區域
→
風險分數
依條件加分，最高限制 100 分
→
警示等級
SAFE / WATCH / DANGER / CRITICAL
展示時 CSV 已經代表「辨識後的位置資料」，所以 PPT 聚焦在 C++ 如何做判斷。

## Slide 5
程式設計期末報告
AI 車輛與行人辨識警示系統 C++ 版
05
資料格式：每一列 CSV 代表某一個 frame 的一個物件
這讓程式能把行人與車輛的位置用同一種格式處理。
frame,type,id,x,y,w,h,confidence
0,person,p1,290,180,50,120,0.94
0,vehicle,c1,40,190,120,70,0.90
frame
第幾張畫面或時間點
type
person 或 vehicle
id
同一個人或同一台車的編號
x, y
偵測框左上角座標
w, h
偵測框寬度與高度
confidence
偵測可信度，0 到 1
白話講法
CSV 不是最後結果，而是程式的輸入。C++ 會把這些座標轉成 Detection，再開始算距離、速度和危險程度。

## Slide 6
程式設計期末報告
AI 車輛與行人辨識警示系統 C++ 版
06
距離計算：先找中心點，再用兩點距離公式
程式不是用肉眼看遠近，而是把框轉成中心點後計算。
person p1
vehicle c1
距離
center = (x + w/2, y + h/2)
distance = sqrt(dx*dx + dy*dy)
例如行人框 (290,180,50,120) 的中心點是 (315,240)。車輛也同樣計算中心點。

## Slide 7
程式設計期末報告
AI 車輛與行人辨識警示系統 C++ 版
07
速度與接近方向：比較同一台車前後 frame 的位置
如果車到人的距離變小，就代表它正在接近行人。
上一個 frame
目前 frame
車輛位移
movedPixels = distance(prevCar, nowCar)
speed = movedPixels * fps
approaching = currentDistance + 3 < previousDistance
報告時講法：方向不是看車頭，而是看車和行人的距離有沒有變小。

## Slide 8
程式設計期末報告
AI 車輛與行人辨識警示系統 C++ 版
08
危險區域：把行人框放大，提前判斷車是否進入警戒範圍
不需要等到車真的碰到人，只要進入行人附近就提高風險。
放大的行人危險區域
行人框寬度 × 3.0
行人框高度 × 1.6
車輛框重疊 → 加分
→

## Slide 9
程式設計期末報告
AI 車輛與行人辨識警示系統 C++ 版
09
風險分數：把距離、速度、方向、危險區域加總成 0 到 100
分數不是固定指定，而是由條件逐步加上去。
距離
人車越近，分數越高
危險區域
車進入行人附近，加 25 分
接近方向
距離比上一 frame 更小，加 20 分
速度
移動越快，反應時間越短
信心度
偵測越可信，增加少量分數
SAFE
0-34
WATCH
35-64
DANGER
65-89
CRITICAL
90-100
分數最高只到 100，再轉成四種警示等級。

## Slide 10
程式設計期末報告
AI 車輛與行人辨識警示系統 C++ 版
10
結論：我們完成了可說明、可展示的 C++ 交通安全警示核心
簡報講完後，再進入現場程式演示，讓程式結果由現場執行呈現。
完成 1
資料讀取
CSV / demo 轉成 Detection
完成 2
風險計算
距離、速度、接近方向、危險區域
完成 3
警示等級
SAFE / WATCH / DANGER / CRITICAL
接下來現場演示：讓程式實際讀取範例資料，觀察危險等級如何改變。
未來延伸：把 OpenCV 或攝影機辨識到的位置，接回同一套 C++ 風險判斷流程。